ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при ручной обработке металла

ИОТ - 028 - 2002

1.   Общие требования безопасности

1.1.  К самостоятельной работе по ручной обработке металла допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

К работе по ручной обработке металла под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда и медицинский осмотр.

1.2.  Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.  При ручной обработке металла возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:

-  травмирование рук при работе неисправным инструментом;

-  травмирование осколками металла при его рубке.

1.4.  При ручной обработке металла должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, рукавицы, защитные очки.

1.5.  В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6.  Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным и ящиком с песком.

1.7.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).

1.8.    Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9.  Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1.  Надеть спецодежду, проветрить помещение учебной мастерской.

2.2.  Проверить исправность инструмента и разложить его на свои места.

2.3.  При рубке металла надеть защитные очки и проверить наличие защитной сетки на верстаке.

2.4.  Проверить состояние тисков (губки тисков должны быть прочно закреплены, насечка их не сработана).

2.5.  Убрать с рабочего места все лишнее.

3. Требования безопасности во время работы

3.1.  Прочно закрепить обрабатываемую деталь в тисках. Рычаг тисков опускать плавно, чтобы не травмировать руки.

3.2.  Работу выполнять только исправным инструментом.

3.3.  Во избежание травм следить за тем, чтобы:

-  поверхность бойков молотков, кувалд была выпуклой, а не сбитой;

-  инструмент, имеющий заостренные концы-хвостовики (напильники и др.), были снабжены деревянными, плотно насаженными ручками установленной формы, без сколов и трещин, с металлическими кольцами;

-  ударные режущие инструменты (зубило, бородок, кернер и др.) имели не сбитую поверхность;

-  зубило имело длину не менее 150 мм, причем оттянутая его часть равнялась 60-70 мм;

-  при работе напильниками пальцы рук находились на поверхности напильника;

-  при рубке металла была установлена защитная металлическая сетка с ячейками не более 3 мм или индивидуальный экран.

3.4.  Во избежание травм не проверять пальцами рук качество опиливаемой поверхности.

3.5.  Отрезаемую при резании ножницами заготовку из листового металла придерживать рукой в рукавице.

3.6.    Использовать слесарный инструмент только по их прямому назначению.

3.7.    Не применять ключей, имеющих зев большего размера, чем гайка, не удлинять рукоятку ключа путем накладывания (захвата) двух ключей.

4.   Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.  При выходе из строя рабочего инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).

4.2.   При получении травмы сообщить об этом учителю (мастеру, преподавателю), который окажет первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

4.3.  При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из помещения учебной мастерской, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

5.   Требования безопасности по окончании работы

5.1.  Привести в порядок инструмент и рабочее место. Стружку и опилки не сдувать ртом и не смахивать рукой, а использовать для этой цели щетку-сметку.

5.2.  Провести влажную уборку и проветрить помещение учебной мастерской.

5.3.  Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующий учебной мастерской

___________ Избирян В. М.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по УВР

__________ В. Г. Абрамкова