ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при электропаянии

# ИОТ - 038 - 2002

1. Общие требования безопасности

1.1.  К работам по электропаянию допускаются лица в возрасте не моложе 17 лет,   прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

К работам по электропаянию под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.  Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.  При выполнении работ по электропаянию возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

•  ожоги горячим электропаяльником или брызгами расплавленного припоя;

•  отравления, повреждения глаз и кожи рук при работе с флюсами и оловянно-свинцовыми припоями;

•  поражение электрическим током при неисправности электропаяльника.

1.4.  При выполнении работ по электропаянию должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки.

1.5.  В помещении для электропаяния должна   быть медаптечка   с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

1.6.  Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для    электропаяния должен быть огнетушитель и ящик с песком.

1.7.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения.

1.8.  В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9.  Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1.  Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2.  Подготовить и проверить исправность инструмента, приспособлений и электропаяльника, убедиться в целостности ручки электропаяльника и шнура электропитания.

2.3.  Проверить надежность заземления металлического рабочего стола или металлического листа на столе.

2.4.  Убедиться, что вблизи рабочего места для электропаяния нет легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

2.5.  Включить вытяжную вентиляцию.

3. Требования безопасности во время работы

3.1.  Осторожно обращаться с электропаяльником, не ронять его и не ударять по нему какими-либо предметами, не использовать его в качестве ударного инструмента.

3.2.  Не касаться горячих мест электропаяльника незащищенными руками, остерегаться при пайке брызг расплавленного припоя.

3.3.  При кратковременных перерывах в работе класть нагретый электропаяльник на специальную термостойкую подставку.

3.4.  Во избежание ожогов не определять степень нагрева электропаяльника и нагретых его частей рукой.

3.5.  При пайке использовать   в качестве флюса только канифоль, использование кислоты запрещается.

3.6.  Не оставлять без присмотра включенный в сеть электропаяльник.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.  При неисправности электропаяльника, подводящего электрического шнура немедленно прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру), отключив, при этом, электропаяльник от сети.

4.2.  При возникновении пожара немедленно отключить электропитание, эвакуировать обучающихся из помещения, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3.  При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

4.4.  При поражении электрическим током немедленно отключить подаваемое напряжение, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии дыхания и пульса сделать пострадавшему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1.  Отключить электропаяльник от сети и после его остывания убрать на место для хранения.

5.2.  Привести в порядок рабочее место, сделать влажную уборку помещения и выключить вытяжную вентиляцию.

5.3.  Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующий   учебной  мастерской

_________________ Избирян В. М.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по УВР

____________ Абрамкова В. Г.